## Slide 1
中山大学 计算机学院
操作系统实验课程
Lab 2：实验入门
IA-32 处理器架构 · x86 汇编基础 · MBR 编程
授课教师：陈鹏飞
2025-2026 学年 春季学期
Lab 2

## Slide 2
Part 01
为什么学习汇编
从机器语言到高级语言

## Slide 3
中山大学计算机学院 操作系统实验
编程语言的演化
机器语言（0101 二进制）→ 汇编语言（ADD、MOV 助记符）→ 高级语言（C/Python/Rust） 为什么操作系统必须用汇编？ 1) 特权指令：in/out（I/O 端口访问）、cli/sti（中断开关）、lgdt/lidt（加载描述符表）只能由汇编实现，C 语言无法生成这些指令 2) 精确控制硬件：直接操作寄存器、内存地址、硬件端口，C 语言的抽象层次太高 3) 启动代码：CPU 上电后从实模式（16位）开始，必须用汇编跳转到保护模式（32位） 4) 性能关键路径：中断处理、上下文切换等性能敏感代码需要汇编优化 汇编是硬件与软件的桥梁，是理解 OS 底层原理的钥匙。编译器（gcc）最终也是将 C 代码翻译为汇编代码。
• 汇编 = CPU 指令的助记符（人类可读）
• 特权指令无法由 C 语言实现
• 编译器最终生成汇编代码（gcc -S 可查看）

## Slide 4
Part 02
IA-32 处理器架构
Intel Architecture 32-bit

## Slide 5
中山大学计算机学院 操作系统实验
IA-32 的历史地位
IA-32 始于 Intel 80386（1985年），定义了 32 位 x86 架构。它引入了保护模式、虚拟内存、多任务支持，是现代操作系统的基石。 尽管现在主流是 x86-64（AMD64，64位），但 IA-32 的核心概念（分段、分页、特权级、中断）仍被保留。学习 IA-32 = 掌握 x86 架构的根基。 实模式（16位，兼容 8086）→ 保护模式（32位，IA-32）→ 长模式（64位，x86-64），IA-32 是承上启下的关键环节。 为什么 CPU 上电后默认实模式？向后兼容 1978 年的 Intel 8086，确保老软件能在新CPU上运行。
• 80386：首款32位x86处理器（1985年）
• 兼容性：x86-64 向下兼容 IA-32 和 16位实模式
• 实模式：为兼容 8086（1978年）的历史包袱

## Slide 6
中山大学计算机学院 操作系统实验
实模式 vs 保护模式对比
特性 | 实模式 (Real Mode) | 保护模式 (Protected Mode)
寻址 | 16位，最大1MB内存 | 32位，最大4GB内存
地址计算 | 段地址*16+偏移（20位物理地址） | 通过GDT查表获取段基址（32位）
特权级 | 无保护，程序可直接访问硬件 | Ring 0-3，内核与用户隔离
虚拟内存 | 无，物理地址=逻辑地址 | 支持虚拟内存（分页机制）
启动 | CPU上电后默认模式 | 需手动切换（GDT+A20+CR0.PE=1）
段寄存器 | 存放16位段基址 | 存放16位段选择子（索引）

## Slide 7
中山大学计算机学院 操作系统实验
IA-32 通用寄存器详解
• EAX（累加器 Accumulator）：乘除法运算、函数返回值（C调用约定）
• EBX（基址 Base）：内存寻址基址，常用于数组访问
• ECX（计数器 Counter）：循环计数（loop 指令自动递减 ECX）
• EDX（数据 Data）：I/O 端口地址、乘除法高位结果
• ESI/EDI（源/目标索引 Source/Destination Index）：字符串操作（movs、cmps）
• ESP（栈指针 Stack Pointer）：指向栈顶（绝对不可随意修改！会破坏栈结构）
• EBP（基址指针 Base Pointer）：函数栈帧基址，用于访问局部变量和参数
• EIP（指令指针 Instruction Pointer）：下一条指令地址（CPU 自动维护，不能直接修改）

## Slide 8
中山大学计算机学院 操作系统实验
IA-32 寄存器访问模式
寄存器 | 32位 | 16位 | 高8位 | 低8位
EAX | eax | ax | ah | al
EBX | ebx | bx | bh | bl
ECX | ecx | cx | ch | cl
EDX | edx | dx | dh | dl
ESI | esi | si | - | -
EDI | edi | di | - | -
ESP | esp | sp | - | -
EBP | ebp | bp | - | -

## Slide 9
Part 03
实地址模式寻址
段地址:偏移地址

## Slide 10
中山大学计算机学院 操作系统实验
实模式寻址的历史包袱
Intel 8086（1978年）只有 20 根地址线（最大 1MB 寻址），但寄存器只有 16 位。为了用 16 位寄存器访问 20 位地址空间，Intel 设计了 '段地址*16+偏移' 的方案： 物理地址 = (段地址 << 4) + 偏移地址 左移 4 位 = 乘以 16。段地址和偏移地址均为 16 位，理论最大地址 = 0xFFFF0 + 0xFFFF = 0x10FFEF > 1MB（超出 20 位）。 这个设计虽然巧妙，但引入了地址重叠问题：同一物理地址可由多个'段:偏移'表示，成为后续保护模式改进的动力。 示例：0x1000:0x0000 = 0x10000，0x0FFF:0x0010 = 0x10000（两种表示相同物理地址）
• 为什么 *16？ 左移 4 位 = 乘 16（二进制运算高效）
• 64KB 段限制：偏移地址最大 0xFFFF（16位）
• 地址重叠：同一物理地址可由多种'段:偏移'表示

## Slide 11
中山大学计算机学院 操作系统实验
实模式物理地址计算示例
公式：物理地址 = 段地址 * 16 + 偏移地址
示例1：CS=0x0700, IP=0x0100 物理地址 = 0x0700 * 16 + 0x0100 = 0x7000 + 0x0100 = 0x7100
示例2：DS=0xB800, SI=0x0000（VGA文本显存） 物理地址 = 0xB800 * 16 + 0x0000 = 0xB8000
最大地址：0xFFFF * 16 + 0xFFFF = 0xFFFF0 + 0xFFFF = 0x10FFEF 但 20 根地址线只能访问 0x00000~0xFFFFF（1MB）
注意：段地址不是真实的物理地址，需要乘以 16 后才是段基址

## Slide 12
Part 04
计算机启动过程
从上电到操作系统运行

## Slide 13
中山大学计算机学院 操作系统实验
BIOS POST：Power-On Self-Test
计算机上电后，CPU 从固定地址 0xFFFF0（BIOS ROM 入口）开始执行。这是 CPU 的硬件设计，无法修改。 BIOS（Basic Input/Output System）进行 POST 自检： 1) 检测内存大小（通过读写测试） 2) 检测硬盘、软盘、光驱（枚举存储设备） 3) 检测显卡、键盘、鼠标（初始化I/O设备） 4) 初始化硬件（设置中断向量表 IVT，0x00000~0x003FF） 自检完成后，BIOS 按启动顺序（硬盘、光盘、U盘、网络）查找引导设备，读取第 0 扇区（主引导记录 MBR，512字节）到内存 0x7C00，然后跳转执行。 为什么是 0x7C00？约定俗成，IBM PC 时代（1981年）定下的规矩。
• 0xFFFF0：BIOS 入口地址（实模式最顶端）
• IVT：中断向量表（0x00000~0x003FF，256个中断向量）
• 0x7C00：MBR 加载地址（历史约定）

## Slide 14
中山大学计算机学院 操作系统实验
x86 启动流程（五阶段）
阶段1：上电 RESET CPU 从 0xFFFF0 开始执行（BIOS 入口）
阶段2：BIOS POST 自检 检测内存、硬盘、显卡等硬件，初始化中断向量表
阶段3：加载 MBR 读取硬盘第 0 扇区（512B）到内存 0x7C00
阶段4：MBR 执行引导程序 MBR 加载更大的 Bootloader（如 GRUB）到内存
阶段5：Bootloader 加载操作系统 加载内核镜像（bzImage）到内存，切换到保护模式，跳转到内核入口

## Slide 15
中山大学计算机学院 操作系统实验
计算机启动流程图
从按下电源键到操作系统启动的完整过程
1
上电 → CPU 从 0xFFFF0 开始执行（BIOS 入口）
2
BIOS POST 自检 → 检测内存、硬盘、初始化 IVT
3
BIOS 读取硬盘第 0 扇区（MBR）到 0x7C00
4
跳转到 0x7C00 执行 MBR 代码
5
MBR 加载 Bootloader（第 1~N 扇区）到内存
6
Bootloader 切换到保护模式
7
Bootloader 加载内核（bzImage）到内存
8
跳转到内核入口 → 操作系统开始运行

## Slide 16
中山大学计算机学院 操作系统实验
实模式 1MB 内存布局
0xF0000 - 0xFFFFF (64KB)：BIOS ROM（只读）
0xA0000 - 0xEFFFF (320KB)：显存 + 设备 ROM - 0xB8000 - 0xB8FA0：VGA 文本显存（4KB，80*25*2）
0x07E00 - 0x9FFFF (~608KB)：自由内存区（可用于加载程序）
0x07C00 - 0x07DFF (512B)：MBR 加载位置
0x00400 - 0x004FF (256B)：BIOS 数据区（存储硬件信息）
0x00000 - 0x003FF (1KB)：中断向量表 IVT（256个中断向量，每个4字节）

## Slide 17
Part 05
MBR 编程实战
你的第一个引导程序

## Slide 18
中山大学计算机学院 操作系统实验
MBR 的约束与挑战
主引导记录（Master Boot Record）是硬盘第 0 扇区，仅 512 字节，包括： 1) 引导代码（446B）：你的程序 2) 分区表（64B = 4*16B）：4个分区描述符（起始扇区、大小、类型） 3) 魔数 0x55AA（2B）：BIOS 校验签名（Little Endian：55在前，AA在后） 挑战： 1) 512B 限制：无法容纳复杂逻辑，通常只负责加载更大的 Bootloader 2) 无标准库：无法使用 printf、malloc，需要直接操作硬件（显存、端口） 3) 实模式环境：16 位寻址，最大 1MB 内存 MBR 的任务：1) 显示欢迎信息 2) 读取硬盘加载 Bootloader 3) 跳转到 Bootloader
• 446B 引导代码 = 约100条16位指令
• 0x55AA：BIOS 引导签名（最后2字节）
• org 0x7C00：告诉汇编器代码加载地址

## Slide 19
中山大学计算机学院 操作系统实验
VGA 字符属性字节（8 位）
VGA 文本模式：80列*25行 = 2000 个字符，每个字符占 2 字节（ASCII + 属性）
字符格式：低字节 = ASCII 码，高字节 = 颜色属性
颜色属性字节（从低到高）： Bit 0-2：前景色（R/G/B） Bit 3：高亮（前景） Bit 4-6：背景色（R/G/B） Bit 7：闪烁
常用颜色： 0x07 = 黑底白字（默认） 0x0A = 黑底绿字 0x0C = 黑底红字 0x1F = 蓝底高亮白字
显存地址计算： 地址 = 0xB8000 + (行 * 80 + 列) * 2

## Slide 20
中山大学计算机学院 操作系统实验
MBR Hello World（NASM 汇编）
nasm
[org 0x7c00] ; 告诉汇编器代码加载到 0x7C00
mov ax, 0xb800 ; VGA 文本显存段地址
mov gs, ax ; 使用 gs 段寄存器访问显存
mov byte [gs:0x00], 'H'
mov byte [gs:0x01], 0x07 ; 黑底白字
mov byte [gs:0x02], 'e'
mov byte [gs:0x03], 0x07
; ... 继续输出 'l', 'l', 'o'
jmp $ ; 死循环（$ = 当前地址）
times 510-($-$$) db 0 ; 填充到 510 字节（$ = 当前位置，$$ = 起始位置）
db 0x55, 0xaa ; MBR 魔数

## Slide 21
中山大学计算机学院 操作系统实验
MBR 扇区结构（512 字节）
字节 0-445 (446B)：引导代码 - 机器指令（你的程序） - 约100条16位指令的空间
字节 446-509 (64B)：分区表 - 4 个分区描述符（每个16字节） - 包含：起始扇区、扇区数、分区类型（FAT32/NTFS/ext4）
字节 510-511 (2B)：魔数 0x55AA - BIOS 校验标志（Little Endian：55在前，AA在后） - 如果不是 0x55AA，BIOS 认为不是有效引导扇区

## Slide 22
Part 06
实验任务 (Assignment)
DDL: 2026.03.24 23:59

## Slide 23
中山大学计算机学院 操作系统实验
实验环境与提交要求
实验环境： • Ubuntu: sudo apt install nasm qemu-system-x86 gdb make • 麒麟OS: sudo yum install nasm qemu-system-x86_64 gdb make • ARM64 架构可使用 NASM 跨平台编译 x86 汇编
提交内容： • 压缩包命名：lab2-姓名-学号 • 包含：4个 Assignment 的代码 + 实验报告 • 报告注明：实验环境（操作系统版本、CPU架构） • 每个 Assignment 附：实现思路 + 结果截图
注意事项： • 今年实验有部分改动，请勿抄袭往年代码 • 使用大模型生成的代码务必标注 • 老师和助教会进行查重检查

## Slide 24
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 1: MBR 编程（16位寄存器）
1.1 复现 Example 1 (必做)
复现 Hello World 程序。说明：编译（nasm -f bin）、写入磁盘（dd）、启动 QEMU（qemu-system-i386 -hda）的完整步骤。麒麟OS用户可用 qemu-system-x86_64 代替。截图结果。
1.2 自定义输出 (必做)
修改代码，在 (16, 10) 处开始输出你的学号。 要求：前景色和背景色必须与教程不同。 提示：显存地址 = 0xB8000 + 2*(80*行+列)。截图说明。
1.3 循环输出 (新增)
使用循环和数据标号改写1.2，将学号字符串存储在数据标号中，通过循环依次输出每个字符（而非逐个手动赋值）。 提示：参考课后思考题第15题的代码结构，思考 org 0x7c00 对标号地址的影响。截图说明。

## Slide 25
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 2: 实模式中断
2.1 光标中断 (必做)
探索实模式下的光标中断（int 10h），利用中断实现光标的位置获取和移动。 功能号：AH=02H（设置光标位置，BH=页码，DH=行，DL=列） AH=03H（获取光标位置，BX=页码，返回DH=行，DL=列） 页码均设置为0。截图说明。
2.2 中断输出学号 (必做)
修改1.2的代码，使用实模式中断来输出学号。 功能号：AH=09H（在当前光标位置写字符和属性） 参数：AL=字符，BH=页码(0)，BL=颜色，CX=输出字符个数。截图说明。
2.3 键盘中断 (必做)
探索实模式的键盘中断，利用键盘中断实现键盘输入并回显。 参考：BIOS int 16h 键盘服务、键盘扫描码资料。 提示：int 16h, AH=00h 等待按键，AL返回ASCII码。截图说明。

## Slide 26
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 3: 汇编编程（32位寄存器）
环境说明
代码文件：assignment/student.asm 编译测试：在 assignment 目录下执行 make run（无需放到MBR中） 环境安装： • Ubuntu x86_64: sudo apt install gcc-multilib g++-multilib • 麒麟OS x86_64: sudo yum install gcc-c++ glibc-devel.i686 • ARM64 用户：见作业说明文档（远程编译/容器/仅编写汇编）
3.1 分支逻辑实现
将伪代码转换为汇编代码，放置在标号 your_if 之后： if a1 >= 40 then if_flag = (a1+3)/5 else if a1 >= 18 then if_flag = 80-(a1*2) else if_flag = a1<<5 注意：使用 idiv 前需用 cdq 指令对 edx:eax 进行符号扩展。
3.2 循环逻辑实现
将伪代码转换为汇编代码，放置在标号 your_while 之后： while a2 < 25: call my_random # 返回值在 eax while_flag[a2*2] = eax ++a2 提示：可修改 test.cpp 中的 student_setting 测试多组样例。
3.3 函数实现
编写函数 your_function 并调用，遍历字符数组 your_string： for i=0; your_string[i]!='\0'; ++i: pushad push (your_string[i]+9) call print_a_char pop stack; popad 附上 make run 截图，说明实现思路。

## Slide 27
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 4: 汇编小程序（MBR运行）
必做：字符回旋程序
用汇编实现字符回旋程序，在 QEMU 显示屏上以不同颜色、字符内容顺时针绕圈。 要求：控制运动速度（不要过快）。 提示延时方法： 1) BIOS 时间中断 int 15h (AH=86h) 微秒延时 2) 端口 I/O 读取 CMOS 时钟 (0x70/0x71) 3) 空循环消耗 CPU（最简单但不精确） 代码不超过510字节，使用QEMU启动。
选做1：向内绕圈
实现不断向内绕圈的字符。注意设置期限，防止无休止向内导致访问非法内存。
选做2：贪吃蛇
结合 Assignment 2 的键盘输入，实现简单的贪吃蛇。不必做糖果，只需绘制会根据用户输入上下左右运动的蛇。 思考题：面临寄存器不足问题时，可以通过什么方法解决？（可作为额外思考题写到报告）

## Slide 28
本次实验总结
✓ 理解 IA-32 实模式与保护模式的核心差异
✓ 掌握 NASM 汇编基本语法（mov, in/out, jmp, loop）
✓ 理解实模式段地址寻址（段*16+偏移）
✓ 了解 x86 启动过程（BIOS → MBR → Bootloader → Kernel）
✓ 编写并运行 MBR 程序（Hello World）
✓ 完成 Assignment 1-3（MBR编程、中断、汇编函数）

## Slide 29
谢谢！
Questions & Discussion
中山大学计算机学院 陈鹏飞