## Slide 1
中山大学 计算机学院
操作系统实验课程
Lab 4
中断与混合编程
授课教师：陈鹏飞
2025-2026 学年 春季学期
Lab C/C++ 内核与中断处理

## Slide 2
Part 01
实验概述
C/C++ 编写操作系统内核

## Slide 3
中山大学计算机学院 操作系统实验
本实验学习目标
理解 C/C++ 编译流程（预处理→编译→汇编→链接）
掌握 C/汇编混合编程（C 调用汇编，汇编调用 C）
学习使用 Makefile 管理大型 C/C++ 项目
理解保护模式下的中断处理机制（IDT、中断描述符）
学习可编程中断控制器 8259A 的编程方法
实现时钟中断处理函数（8253/8254 定时器）

## Slide 4
Part 02
C/C++ 编译的四个阶段
从源码到可执行文件

## Slide 5
中山大学计算机学院 操作系统实验
预处理：宏展开与文件包含
预处理阶段（Preprocessing）处理所有以 # 开头的指令，生成 .i 文件（预处理文件）： 1) 宏展开：将 #define 定义的宏替换为实际内容 例如：#define MAX 100 → 所有 MAX 都被替换为 100 2) 文件包含：将 #include 的头文件内容插入到当前文件 例如：#include "print.h" → 插入 print.h 的全部内容 3) 条件编译：处理 #ifdef/#ifndef/#endif 等指令，选择性保留代码 4) 删除注释：// 和 /* */ 注释被全部删除 5) 添加行号和文件名标识：用于编译器报错时定位 预处理命令：gcc -E main.c -o main.i 预处理后的 .i 文件体积通常比 .c 文件大很多（因为头文件被展开，如 <stdio.h> 可能有上千行）。 注意：预处理不检查语法，只是文本替换。
• 预处理器不理解 C 语法，只做文本替换
• #include <头文件> 查找系统目录，#include "头文件" 查找当前目录
• .i 文件可以直接用文本编辑器打开查看

## Slide 6
中山大学计算机学院 操作系统实验
编译：生成汇编代码
编译阶段（Compilation）将预处理后的 .i 文件转换为汇编语言 .S 文件： 主要步骤： 1) 词法分析：将代码分解为 token（关键字、标识符、运算符等） 2) 语法分析：检查语法是否正确，生成抽象语法树（AST） 3) 语义分析：检查类型匹配、变量声明等语义错误 4) 中间代码生成：生成与平台无关的中间表示（IR） 5) 优化：循环展开、常量折叠、死代码消除等（-O0/-O2/-O3） 6) 目标代码生成：生成特定 CPU 架构的汇编代码（x86/ARM/MIPS） 编译命令：gcc -S main.c -o main.S -masm=intel （-masm=intel 生成 Intel 风格汇编，默认是 AT&T 风格） 此阶段会报告大部分语法错误和类型错误（undefined reference 错误发生在链接阶段）。
• 编译器会进行大量优化（-O2 可提升性能 30-50%）
• 不同优化级别：-O0（无优化）、-O2（适中）、-O3（激进）
• 汇编代码是可读的文本文件，可以手动修改

## Slide 7
中山大学计算机学院 操作系统实验
汇编与链接：生成可执行文件
汇编阶段（Assembly）：将 .S 汇编文件转换为 .o 机器码文件（可重定位目标文件） - 命令：gcc -c main.S -o main.o（或 as main.S -o main.o） - .o 文件是二进制文件，包含机器指令和符号表（函数名、全局变量地址） - 符号表中的地址是相对地址（待链接时重定位） 链接阶段（Linking）：将多个 .o 文件合并成一个可执行文件 主要任务： 1) 符号解析：找到所有函数和变量的定义（解决 undefined reference 错误） 2) 地址重定位：将相对地址转换为最终的绝对地址或虚拟地址 3) 合并段：将所有 .o 文件的代码段、数据段等合并 4) 添加启动代码：插入 _start 函数（调用 main 前的初始化代码） 链接命令：ld main.o print.o -o main.out （内核链接需要指定链接脚本 -T linker.ld） 注意：只有到链接阶段才能发现 undefined reference 错误（函数声明了但未定义）。
• 静态链接：所有库都打包进可执行文件（体积大，无依赖）
• 动态链接：运行时加载共享库 .so（体积小，需要库文件）
• 内核不能使用动态链接（没有操作系统支持）

## Slide 8
中山大学计算机学院 操作系统实验
C/C++ 编译四阶段流程图
从源代码到可执行文件的完整过程（gcc 自动完成这四步）
1
预处理
(Preprocessing)
.c → .i
宏展开
文件包含
2
编译
(Compilation)
.i → .S
语法分析
生成汇编
3
汇编
(Assembly)
.S → .o
机器码
符号表
4
链接
(Linking)
.o → 可执行文件
符号解析
地址重定位

## Slide 9
Part 03
C/汇编混合编程
函数调用约定

## Slide 10
中山大学计算机学院 操作系统实验
C/C++ 函数调用约定（cdecl）
C/C++ 函数调用遵循 cdecl 约定（x86 32 位下的标准约定）： 调用前（Caller 的责任）： 1) 参数从右到左依次入栈（push 参数N, ..., push 参数1） 2) 调用函数（call 函数名，自动 push 返回地址到栈） 函数内部（Callee 的责任）： 1) 保存 ebp：push ebp → mov ebp, esp（建立栈帧） 2) 分配局部变量空间：sub esp, N（为局部变量预留栈空间） 3) 保存需要使用的寄存器（ebx, esi, edi） 4) 执行函数体 5) 恢复寄存器，销毁栈帧：mov esp, ebp → pop ebp 6) 返回：ret（pop eip，跳转到返回地址） 返回后（Caller 的责任）： - 清理栈上的参数：add esp, N*4（N = 参数个数） - 返回值在 eax 中（整数、指针）或 eax:edx 中（64位整数） 参数访问：[ebp+8] = 第1个参数，[ebp+12] = 第2个参数，...（每个参数 4 字节）
• 栈增长方向：从高地址向低地址（push 使 esp 减小）
• ebp 指向当前栈帧底部，esp 指向栈顶
• ebp+4 = 返回地址，ebp+8 = 第1个参数

## Slide 11
中山大学计算机学院 操作系统实验
C 调用汇编函数（示例）
nasm
; 汇编函数：int asm_add(int a, int b) { return a + b; }
global asm_add
asm_add:
push ebp
mov ebp, esp
; [ebp+8] = a, [ebp+12] = b
mov eax, [ebp+8] ; eax = a
add eax, [ebp+12] ; eax = a + b
pop ebp
ret ; 返回值在 eax 中
; C 代码中调用（需要声明）：
; extern "C" int asm_add(int, int);
; int result = asm_add(5, 3); // result = 8

## Slide 12
中山大学计算机学院 操作系统实验
汇编调用 C 函数（示例）
nasm
; 汇编调用 C 函数：int c_multiply(int a, int b)
extern c_multiply
my_function:
push ebp
mov ebp, esp
; 调用 c_multiply(10, 20)
push 20 ; 第2个参数（从右向左入栈）
push 10 ; 第1个参数
call c_multiply
add esp, 8 ; 清理栈（2个参数 * 4字节 = 8字节）
; eax 中是返回值（10 * 20 = 200）
pop ebp
ret
; C 代码中需要声明为 C 链接（防止 C++ 名称修饰）：
; extern "C" int c_multiply(int a, int b) {
; return a * b;
; }

## Slide 13
中山大学计算机学院 操作系统实验
extern "C" 的作用
C++ 的名称修饰（Name Mangling）： C++ 编译器会将函数名编码为包含参数类型的符号 例如：int foo(int, double) → _Z3fooId（参数信息被编码到符号中）
为什么需要名称修饰？ C++ 支持函数重载（同名函数，不同参数） 编译器需要通过参数类型区分不同版本的 foo
extern "C" 的作用： 告诉编译器按 C 方式处理（不修饰函数名） 例如：extern "C" int foo(int, double) → 符号仍是 foo
何时使用 extern "C"？ 1) C++ 调用汇编函数（汇编函数名无修饰） 2) 汇编调用 C++ 函数（汇编只能识别未修饰的符号） 3) C++ 调用 C 代码库（C 库不支持名称修饰）

## Slide 14
Part 04
保护模式中断机制
IDT 与中断描述符

## Slide 15
中山大学计算机学院 操作系统实验
实模式 vs 保护模式中断处理
实模式中断（BIOS 时代）： - 中断向量表（IVT）：位于内存 0x00000~0x003FF（1KB，256个中断向量） - 每个中断向量 4 字节：段地址（2B）+ 偏移地址（2B） - 中断号 N 的处理程序地址 = 内存[N*4] - 调用方式：int 0x10（BIOS 显示服务），int 0x13（BIOS 磁盘服务） - 缺点：无保护机制（用户程序可以随意修改 IVT，破坏系统） 保护模式中断（现代操作系统）： - 中断描述符表（IDT）：由操作系统内核定义（地址和长度存储在 IDTR 寄存器） - 每个中断描述符 8 字节：中断处理程序地址（32 位）+ 特权级（DPL）+ 属性 - IDT 由内核管理，用户程序无法直接访问（特权级保护） - 中断发生时，CPU 自动查表 IDT，切换到内核态（Ring 0），调用处理程序 保护模式中断的优势： 1) 特权级检查：用户程序（Ring 3）不能直接调用内核中断（DPL=0） 2) 自动栈切换：中断发生时，CPU 自动切换到内核栈（TSS 指定） 3) 支持中断门、陷阱门、任务门（不同的中断处理方式）
• 中断号 0-31：CPU 保留（除零错、缺页、GP 等异常）
• 中断号 32-255：可编程中断（时钟、键盘、硬盘等硬件中断）
• IDTR 寄存器（48 位）：低 16 位 = IDT 长度，高 32 位 = IDT 基址

## Slide 16
中山大学计算机学院 操作系统实验
中断描述符结构（8 字节）
中断描述符（Interrupt Descriptor）包含中断处理程序的地址和属性： 字段说明： 1) 偏移地址（Offset，32 位）：中断处理函数的地址（拆成低 16 位和高 16 位存储） 2) 段选择子（Selector，16 位）：中断处理函数所在的代码段（通常是内核代码段 0x08） 3) P 位（Present，1 位）：P=1 表示描述符有效，P=0 表示无效（触发 #GP 异常） 4) DPL（Descriptor Privilege Level，2 位）：允许调用该中断的最低特权级 - DPL=0：只有内核（Ring 0）可以调用（用于异常处理） - DPL=3：用户程序（Ring 3）也可以调用（如 int 0x80 系统调用） 5) D 位：D=0（16 位中断门），D=1（32 位中断门） 6) Type（4 位）：中断门类型 - 0xE：中断门（自动关中断 IF=0，防止嵌套中断） - 0xF：陷阱门（不关中断，允许嵌套） 典型中断门设置：Offset=中断函数地址, Selector=0x08（内核代码段）, DPL=0, Type=0xE（32位中断门）
• 中断门 vs 陷阱门：中断门自动 cli（关中断），陷阱门不关
• 系统调用（int 0x80）通常使用 DPL=3 的陷阱门
• 异常处理（除零、缺页）使用 DPL=0 的中断门

## Slide 17
中山大学计算机学院 操作系统实验
加载 IDT 的步骤
第1步：定义 IDT 数组（256 个中断描述符，每个 8 字节） uint64 idt[256]; // 占用 2KB 内存
第2步：填充中断描述符 - 设置中断处理函数地址（Offset） - 设置代码段选择子（Selector = 0x08） - 设置属性（P=1, DPL=0, Type=0xE）
第3步：定义 IDT 指针（6 字节） struct { uint16 limit; uint32 base; } __attribute__((packed)) idtr; idtr.limit = sizeof(idt) - 1; // IDT 长度-1 idtr.base = (uint32)idt; // IDT 基址
第4步：加载 IDTR 寄存器 asm volatile("lidt %0" :: "m"(idtr));
第5步：开启中断（sti） asm volatile("sti"); // 设置 EFLAGS.IF = 1

## Slide 18
Part 05
8259A 中断控制器
可编程中断控制器

## Slide 19
中山大学计算机学院 操作系统实验
8259A PIC：管理硬件中断
8259A（Programmable Interrupt Controller）是 x86 系统的中断控制器，管理硬件中断（键盘、硬盘、时钟等）。 为什么需要 8259A？ 1) CPU 只有一个 INTR 引脚（外部中断请求），无法同时处理多个硬件中断 2) 8259A 将多个硬件中断源（IRQ0~IRQ7）合并为一个 INTR 信号给 CPU 3) 支持中断优先级：IRQ0 优先级最高，IRQ7 最低（可编程调整） x86 系统使用两片 8259A 级联： - 主片（Master）：管理 IRQ0~IRQ7（时钟、键盘、串口、并口） - 从片（Slave）：管理 IRQ8~IRQ15（实时钟、网卡、硬盘），连接到主片 IRQ2 - 共支持 15 个硬件中断（IRQ2 被从片占用） 中断号映射（默认）： - IRQ0~IRQ7 → CPU 中断号 0x08~0x0F（与 CPU 异常冲突！） - IRQ8~IRQ15 → CPU 中断号 0x70~0x77 保护模式下需要重新映射（例如 IRQ0~IRQ15 → 0x20~0x2F），避免与异常（0x00~0x1F）冲突。
• IRQ0 = 时钟中断（18.2Hz，每 55ms 一次）
• IRQ1 = 键盘中断（按键触发）
• 8259A 的 I/O 端口：主片 0x20/0x21，从片 0xA0/0xA1

## Slide 20
中山大学计算机学院 操作系统实验
8259A 初始化（ICW1~ICW4）
ICW1（初始化命令字 1）：写入主片 0x20，从片 0xA0 - 0x11 = 边沿触发 + 级联模式 + 需要 ICW4
ICW2（中断向量偏移）：写入主片 0x21，从片 0xA1 - 主片：0x20（IRQ0 映射到 CPU 中断号 0x20） - 从片：0x28（IRQ8 映射到 CPU 中断号 0x28）
ICW3（级联配置）：写入主片 0x21，从片 0xA1 - 主片：0x04（二进制 0000_0100，表示 IRQ2 连接从片） - 从片：0x02（表示从片连接到主片 IRQ2）
ICW4（工作模式）：写入主片 0x21，从片 0xA1 - 0x01 = 8086 模式（非 8080 模式）
OCW1（中断屏蔽）：写入主片 0x21，从片 0xA1 - 0x00 = 允许所有中断（每个 bit 对应一个 IRQ，1=屏蔽，0=允许）

## Slide 21
中山大学计算机学院 操作系统实验
8259A 初始化代码
cpp
// 初始化主片 8259A
asm_out_port(0x20, 0x11); // ICW1：边沿触发 + 级联 + 需要ICW4
asm_out_port(0x21, 0x20); // ICW2：IRQ0~IRQ7 映射到 0x20~0x27
asm_out_port(0x21, 0x04); // ICW3：IRQ2 连接从片
asm_out_port(0x21, 0x01); // ICW4：8086 模式
// 初始化从片 8259A
asm_out_port(0xA0, 0x11); // ICW1
asm_out_port(0xA1, 0x28); // ICW2：IRQ8~IRQ15 映射到 0x28~0x2F
asm_out_port(0xA1, 0x02); // ICW3：从片连接到主片 IRQ2
asm_out_port(0xA1, 0x01); // ICW4：8086 模式
// 允许所有中断（OCW1 = 0x00）
asm_out_port(0x21, 0x00); // 主片中断屏蔽字
asm_out_port(0xA1, 0x00); // 从片中断屏蔽字

## Slide 22
Part 06
时钟中断与 8253 定时器
周期性中断

## Slide 23
中山大学计算机学院 操作系统实验
8253/8254 可编程定时器
8253/8254 是 x86 系统的可编程定时器，用于产生周期性的时钟中断（IRQ0）。 8253 有 3 个通道（Channel）： - Channel 0（端口 0x40）：系统时钟，连接到 8259A 的 IRQ0，产生时钟中断 - Channel 1（端口 0x41）：DRAM 刷新（现代系统已不使用） - Channel 2（端口 0x42）：PC 扬声器（蜂鸣器） 输入时钟频率：1193180 Hz（约 1.19 MHz） 中断频率公式：f = 1193180 / N（N = 计数初值，16 位，范围 1~65535） 例如：N=11932 → f=100 Hz（每秒 100 次中断，每次 10ms） 控制字格式（写入端口 0x43）： - Bit 7-6：选择通道（00=Channel 0, 01=Channel 1, 10=Channel 2） - Bit 5-4：读写模式（11=先写低字节，再写高字节） - Bit 3-1：工作模式（011=方波模式，用于时钟） - Bit 0：计数模式（0=二进制计数，1=BCD 计数） 典型控制字：0x36 = 0011_0110b（Channel 0, 先低后高, 方波, 二进制）
• 默认时钟频率：18.2 Hz（约每 55ms 一次中断）
• 修改频率：写入新的计数初值到 0x40 端口
• 方波模式（Mode 3）：50% 占空比，适合时钟

## Slide 24
中山大学计算机学院 操作系统实验
修改时钟中断频率（示例）
cpp
// 设置时钟频率为 100 Hz（每 10ms 一次中断）
void set_timer_frequency(uint32 frequency) {
uint32 divisor = 1193180 / frequency;
// 写入控制字（0x36 = Channel 0, 方波模式）
asm_out_port(0x43, 0x36);
// 写入计数初值（先低字节，后高字节）
asm_out_port(0x40, (uint8)(divisor & 0xFF)); // 低8位
asm_out_port(0x40, (uint8)((divisor >> 8) & 0xFF)); // 高8位
}
// 时钟中断处理函数（IRQ0 → 中断号 0x20）
void timer_interrupt_handler() {
// 在这里实现时钟中断处理逻辑
// 例如：更新系统时间、调度线程等
// 发送 EOI（End of Interrupt）给 8259A
asm_out_port(0x20, 0x20); // 主片 EOI
}

## Slide 25
Part 07
实验任务 (Assignment)
DDL: 2026.04.22 23:59

## Slide 26
中山大学计算机学院 操作系统实验
实验环境与提交
支持平台：Ubuntu AMD64、银河麒麟 ARM64（交叉编译）
编译工具对照： Ubuntu: gcc/g++ -m32, ld -melf_i386, objcopy 麒麟OS: i686-elf-gcc/g++, i686-elf-ld, i686-elf-objcopy
调试工具：Ubuntu用gdb，麒麟OS用gdb-multiarch或QEMU Monitor
所有Makefile已实现自动检测——直接使用 make && make run 即可
实验不限：语言（C/C++/Rust）、平台、CPU架构
提交内容：5个Assignment代码 + 实验报告
压缩包命名：lab4-姓名-学号.zip，报告注明实验环境（操作系统版本、CPU架构）

## Slide 27
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 1: 混合编程的基本思路
1.1 复现与分析
复现Example 1，结合具体代码说明C代码调用汇编函数和汇编代码调用C函数的语法。 说明global、extern关键字的作用，以及C++函数前为什么需要加extern "C"。 学习make的使用，用make来构建Example 1。截图并说明。 麒麟OS提示：ARM64交叉编译器不提供标准库，可用i686-elf-objdump -d查看汇编代码验证调用关系。
1.2 带参数的混合编程
实现一个带参数和返回值的混合编程例子： 1) 编写汇编函数 int asm_add(int a, int b)，返回 a+b 2) 在C/C++中调用该函数并验证结果 3) 编写C函数 int c_multiply(int a, int b)，返回 a×b 4) 在汇编中调用该C函数（参数从右向左压栈，call调用，返回值在eax） 提示：汇编函数通过[ebp+8]、[ebp+12]获取参数。截图并说明实现思路。

## Slide 28
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 2: 使用C/C++来编写内核
2.1 复现与修改
复现Example 2，在进入setup_kernel函数后，将输出'Hello World'改为输出你的学号。截图并说明。
2.2 实现 print_string 函数
实现 void print_string(const char *str, uint8 color) 函数： 1) 直接操作VGA显存（起始地址0xb8000），支持指定颜色属性 2) 用该函数在不同行输出至少3行不同颜色的文本（白色学号、绿色姓名拼音、红色日期） 3) 简单说明VGA文本模式下字符和颜色属性在显存中的存储格式 每字符2字节：低字节ASCII码，高字节颜色属性（低4位前景色，高4位背景色） 例如0x0A=黑底绿字，0x0C=黑底红字

## Slide 29
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 3: 中断的处理（段错误/页面错误）
3.1 实现页面错误中断处理
在src/8基础上，仿照Example 3编写段错误的中断处理函数。 setup.cpp中已实现段错误触发语句，只需正确实现中断处理并在IDT中注册即可。 说明：src/8引入了lab7中的页面管理代码（memory.cpp等），可暂时忽略。截图并说明。
3.2 读取CR2寄存器获取缺页地址
完善页面错误处理函数，读取CR2寄存器获取并打印引发页面错误的虚拟地址。 编写汇编函数 asm_read_cr2: mov eax, cr2; ret 在C/C++中断处理函数中调用，验证地址是否与触发地址（如0x100000）一致。
3.3 思考题（写在报告中）
1) 使用尽可能多的方法触发段错误，并总结引发段错误都有哪几种方式 2) 为何'数组越界'无法引起段错误中断？（提示：通过gdb打印对应地址的值思考） 3) 总结哪些行为会真正引起段错误中断，哪些理论上会但在内核中不会 提示：页管理对0-1MB映射到前256页，>=0x100000的虚拟地址未登记， 故*(int*)0x100000=1会触发页面错误（访问未映射的虚拟地址）。

## Slide 30
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 4: 时钟中断
4.1 字符回旋（使用C/C++）
复现Example 4，利用C/C++、InterruptManager、STDIO等来实现时钟中断处理。 通过时钟中断，使用C/C++语言复刻lab2 assignment 4的字符回旋程序（不可使用纯汇编）。 提示：有了时钟中断后自带'延时'效果，无需实现delay函数。 注意：不应在一次中断中直接打印一圈字符，而应每次中断只更新一步。截图并说明。
4.2 自定义时钟频率
通过对8253/8254定时器编程，修改时钟中断频率（如100Hz或50Hz）。 在屏幕上显示计数器变化，验证修改后的频率是否符合预期。说明编程方法和计算公式。 8254输入时钟频率 = 1193180 Hz，中断频率 f = 1193180/N 编程：向端口0x43写入控制字0x36，向端口0x40分别写入计数值的低8位和高8位。

## Slide 31
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 5: 键盘中断（选做加分）
实现键盘中断处理程序
键盘使用IRQ1（8259A主片第1号中断），中断向量号为0x21。要求： 1) 在键盘中断处理函数中，从端口0x60读取键盘扫描码（scan code） 2) 将扫描码转换为ASCII字符（至少支持26个字母和0-9数字）并显示在VGA屏幕上 3) 实现'打字机'效果：每按一个键，显示对应字符，光标向后移动 提示：扫描码分为按下（make code）和释放（break code = make + 0x80），只需处理按下。 常见扫描码：1=0x02, Q=0x10, A=0x1E, Enter=0x1C, Space=0x39
提交要求
将 5 个 Assignment 的代码和实验报告放到压缩包，命名为 lab4-姓名-学号。 报告中注明实验环境（操作系统版本、CPU架构）。每个Assignment说明实现思路和结果截图。

## Slide 32
本次实验总结
✓ 理解 C/C++ 编译流程（预处理→编译→汇编→链接）
✓ 掌握 C/汇编混合编程（函数调用约定、参数传递、extern "C"）
✓ 理解保护模式中断机制（IDT、中断描述符、特权级）
✓ 掌握 8259A PIC 初始化（ICW1~ICW4、中断号映射）
✓ 实现时钟中断处理（8253/8254 定时器编程）
✓ 完成 Assignment 1-5（混合编程、C 内核、中断处理、时钟、键盘）

## Slide 33
谢谢！
Questions & Discussion
中山大学计算机学院 陈鹏飞