## Slide 1
中山大学 计算机学院
操作系统实验课程
Lab 9
简单文件系统
授课教师：陈鹏飞
2025-2026 学年 春季学期
Lab FAT16 与磁盘驱动

## Slide 2
Part 01
实验概述
文件系统的实现

## Slide 3
中山大学计算机学院 操作系统实验
本实验学习目标
理解文件系统的作用（组织文件、目录、权限）
学习 FAT16 文件系统结构（DBR、FAT、根目录、数据区）
实现 ATA PIO 磁盘驱动（读写扇区）
实现文件操作（open / read / write / close）
实现目录操作（mkdir / rmdir / ls）
理解文件分配表（FAT）的链式存储原理

## Slide 4
Part 02
文件系统概述
为什么需要文件系统？

## Slide 5
中山大学计算机学院 操作系统实验
文件系统的作用
文件系统（File System）是操作系统管理磁盘数据的方式。 没有文件系统的问题： 1) 数据无组织：磁盘只是扇区数组，用户需要记住每个文件的起始扇区号和长度 2) 空间管理困难：如何找到空闲扇区？如何回收删除的文件？ 3) 无法共享：多个进程访问同一文件可能冲突 文件系统提供的功能： 1) 文件抽象：用户通过文件名访问数据（而非扇区号） 2) 目录结构：分层组织文件（根目录、子目录） 3) 空间管理：自动分配和回收磁盘空间 4) 权限控制：读/写/执行权限（Unix rwx） 5) 并发控制：文件锁（防止多进程同时写入） 常见文件系统： - FAT12/FAT16/FAT32：DOS/Windows（简单，无权限控制） - NTFS：Windows（支持日志、加密、压缩） - ext2/ext3/ext4：Linux（支持日志、大文件） - HFS+/APFS：macOS（支持快照、加密） 本实验：实现简化版 FAT16 文件系统
• 文件系统存在于磁盘的分区（Partition）上
• MBR 的分区表指定每个分区的起始扇区和大小
• 不同分区可以使用不同的文件系统（如C盘 NTFS，D盘 FAT32）

## Slide 6
Part 03
FAT16 文件系统
结构与原理

## Slide 7
中山大学计算机学院 操作系统实验
FAT16 文件系统布局
FAT16（File Allocation Table 16-bit）是微软设计的简单文件系统（1987年）。 磁盘布局（4 个区域）： 1) DBR（DOS Boot Record，引导扇区，1 扇区）： - 文件系统参数（扇区大小、每簇扇区数、FAT 个数、根目录项数） - 引导代码（加载操作系统） 2) FAT（File Allocation Table，文件分配表，N 扇区）： - 每个簇（Cluster）对应一个 16 位条目 - 值 = 下一个簇的编号（链式存储） - 特殊值：0=空闲，0xFFFF=文件结束 - 通常有 2 份 FAT（FAT1 和 FAT2，互为备份） 3) 根目录区（Root Directory，M 扇区）： - 固定大小（FAT16 限制根目录最多 512 个目录项） - 每个目录项 32 字节（文件名、扩展名、起始簇号、大小、属性） 4) 数据区（Data Area）： - 实际的文件数据存储区域 - 按簇（Cluster）分配（通常 1 簇 = 多个扇区，如 4KB = 8 扇区） 簇（Cluster）：文件分配的基本单位 为什么不按扇区分配？簇更大，减少 FAT 表的大小（FAT16 最大支持 65536 个簇）。
• FAT12：12 位簇号，最大 4MB 磁盘（软盘）
• FAT16：16 位簇号，最大 2GB 磁盘
• FAT32：28 位簇号，最大 2TB 磁盘

## Slide 8
中山大学计算机学院 操作系统实验
FAT 链式存储示例
文件 'example.txt' 占用 3 个簇（簇 2, 5, 9）
FAT 表内容： FAT[2] = 5 （簇 2 的下一个簇是 5） FAT[5] = 9 （簇 5 的下一个簇是 9） FAT[9] = 0xFFFF （簇 9 是最后一个簇）
根目录项： 文件名：EXAMPLE.TXT 起始簇号：2 文件大小：12288 字节（3 个簇 * 4096 字节/簇）
读取文件： 1) 从根目录项获取起始簇号 = 2 2) 读取簇 2 的数据 3) 查找 FAT[2] = 5 → 读取簇 5 4) 查找 FAT[5] = 9 → 读取簇 9 5) 查找 FAT[9] = 0xFFFF → 文件结束

## Slide 9
Part 04
ATA PIO 磁盘驱动
Programmed I/O

## Slide 10
中山大学计算机学院 操作系统实验
ATA PIO：通过 I/O 端口读写磁盘
ATA（Advanced Technology Attachment）是 IDE/SATA 硬盘的接口标准。 PIO（Programmed I/O）：CPU 通过 in/out 指令直接与磁盘交互（不用 DMA）。 主硬盘 I/O 端口（与 Lab3 的 LBA 读写相同）： - 0x1F0：数据端口（16 位，读写数据） - 0x1F1：错误信息（读）/ 特性（写） - 0x1F2：扇区计数 - 0x1F3~0x1F6：LBA 地址（28 位） - 0x1F7：状态/命令端口 读扇区流程（与 Lab3 相同）： 1) 设置扇区数（0x1F2）和 LBA 地址（0x1F3~0x1F6） 2) 发送读命令（0x1F7 ← 0x20） 3) 轮询状态（0x1F7），等待 Bit 3 = 1（数据准备好） 4) 从 0x1F0 端口读取 512 字节（256 次 in ax, 0x1F0） 写扇区流程： 1) 设置扇区数和 LBA 地址 2) 发送写命令（0x1F7 ← 0x30） 3) 轮询状态，等待 Bit 3 = 1 4) 向 0x1F0 端口写入 512 字节（256 次 out 0x1F0, ax） 5) 发送缓存刷新命令（0x1F7 ← 0xE7） DMA（Direct Memory Access）： 硬盘直接访问内存（无需 CPU 参与），效率更高（现代系统都用 DMA）。
• ATA-1（1994）：PIO Mode 最高 16 MB/s
• ATA-6（2002）：引入 SATA，速度 150 MB/s
• NVMe（PCIe）：现代 SSD，速度 3000+ MB/s

## Slide 11
中山大学计算机学院 操作系统实验
ATA PIO 读取扇区流程图
CPU 通过 I/O 端口与硬盘控制器交互的完整过程（约几毫秒）
1
等待磁盘空闲（轮询 0x1F7，检查 BSY=0）
2
写入扇区数到 0x1F2（如 1 个扇区）
3
写入 LBA 地址到 0x1F3~0x1F6（28 位地址分 4 段）
4
写入读命令 0x20 到 0x1F7
5
等待数据准备好（轮询 0x1F7，检查 DRQ=1）
6
从 0x1F0 端口读取 256 次（每次 2 字节 = 512 字节）
7
重复步骤 5-6，直到读取完所有扇区

## Slide 12
Part 05
文件操作实现
open / read / write / close

## Slide 13
中山大学计算机学院 操作系统实验
文件打开（open）流程
open(path, flags) // 打开文件，返回文件描述符（fd）
第1步：解析路径 将 '/home/user/file.txt' 拆分为 ['home', 'user', 'file.txt']
第2步：查找目录项 从根目录开始，逐级查找 'home' → 'user' → 'file.txt' 每次查找：遍历当前目录的所有目录项，比较文件名
第3步：加载 FCB（File Control Block） 从目录项中获取起始簇号、文件大小、属性等 创建内存中的 FCB 结构
第4步：分配文件描述符（fd） 将 FCB 加入进程的文件描述符表（fd_table） 返回 fd（整数，如 3、4、5...）
flags 参数： O_RDONLY（只读）、O_WRONLY（只写）、O_RDWR（读写） O_CREAT（不存在则创建）、O_TRUNC（清空文件）、O_APPEND（追加）

## Slide 14
中山大学计算机学院 操作系统实验
文件读写（read / write）
read(fd, buffer, size) // 从文件读取 size 字节到 buffer
第1步：从 fd_table 获取 FCB（文件控制块）
第2步：根据当前文件偏移（file_offset）计算簇号和簇内偏移
第3步：通过 FAT 表找到对应的物理簇，读取数据到 buffer
第4步：更新 file_offset += size
write(fd, buffer, size) // 将 buffer 中的 size 字节写入文件
第1步：从 fd_table 获取 FCB
第2步：如果文件空间不足，分配新簇（更新 FAT 表）
第3步：计算簇号和簇内偏移，写入数据到磁盘
第4步：更新 file_offset 和 file_size
close(fd) // 关闭文件，释放 fd
刷新缓存（将内存中的修改写回磁盘） 释放 fd_table[fd]

## Slide 15
中山大学计算机学院 操作系统实验
FAT16 文件读取流程图
通过 FAT 表的簇链读取完整文件内容
1
在根目录区搜索目标文件（遍历目录项，匹配文件名）
2
从目录项读取文件大小和起始簇号（FirstCluster）
3
计算簇的起始扇区号（DataAreaStart + (Cluster-2) * SectorsPerCluster）
4
调用 ata_read_sector 读取该簇的所有扇区到缓冲区
5
从 FAT 表读取下一个簇号（NextCluster = FAT[CurrentCluster]）
6
如果 NextCluster = 0xFFFF（EOF），读取完成
7
否则，CurrentCluster = NextCluster，跳转到步骤 3
8
返回读取的总字节数

## Slide 16
中山大学计算机学院 操作系统实验
FAT16 文件写入流程图
分配簇、构建 FAT 链、写入数据的完整过程
1
在根目录区创建新目录项（查找空闲项，填写文件名、大小=0、起始簇=0）
2
计算所需簇数（FileSize / BytesPerCluster 向上取整）
3
在 FAT 表中查找空闲簇（遍历 FAT，找到 FAT[i]=0x0000 的簇）
4
分配第一个簇，更新目录项的 FirstCluster
5
写入数据到该簇（调用 ata_write_sector）
6
如果还有数据，分配下一个簇，更新 FAT 链（FAT[PrevCluster]=NextCluster）
7
重复步骤 3-6，直到所有数据写入完成
8
标记最后一个簇为 EOF（FAT[LastCluster]=0xFFFF）
9
更新目录项的文件大小，刷新到磁盘

## Slide 17
Part 06
实验任务 (Assignment)
DDL: 2026.06.17 23:59

## Slide 18
中山大学计算机学院 操作系统实验
实验要求与环境说明
提交内容： • 压缩包命名：lab9-姓名-学号 • 包含：4个 Assignment 的代码 + 实验报告 • 代码位置：src/ 目录下 • Assignment 1-3 必做（共100分），Assignment 4 选做加分
平台与语言支持： • 语言不限：C / C++ / Rust • 平台不限：Windows / Linux / MacOS / 银河麒麟 • CPU 不限：ARM / Intel / RISC-V
编译运行： • 示例代码：make image && make build && make run • 成功编译运行后截图展示结果

## Slide 19
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 1: 磁盘驱动与FAT16基础 (30分)
1.1 复现并理解磁盘驱动 (15分)
1. 复现 src/1 的代码，截图展示 FAT16 文件系统演示运行结果 2. 结合代码逐步分析 ATA PIO 读写流程： • waitReady() 如何轮询状态寄存器 0x1F7 • selectSector() 如何设置 LBA 地址和扇区数 • readSectors() 中如何通过16位端口从 0x1F0 读取256个字（512字节） • writeSectors() 与 readSectors() 的异同 3. 解释为什么数据寄存器 0x1F0 使用16位 I/O 而非8位
1.2 分析FAT16文件系统布局 (15分)
结合代码和 fat16.h 的常量定义，回答： 1. 画出磁盘完整布局图（从扇区0到数据区），标明每个区域的起始扇区号和大小 2. FAT表的每个条目占多少字节？总共多少个条目？最多管理多少簇？ 3. 根目录区最多存放多少个文件？每个目录条目大小？ 4. 文件占用簇5→8→12，FAT[5]、FAT[8]、FAT[12]的值分别是什么？ 5. 解释 clusterToSector() 中为什么簇号从2开始？

## Slide 20
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 2: 文件操作实现分析 (35分)
2.1 文件创建与写入 (15分)
阅读 fat16.cpp 中 createFile() 和 writeFile()，分析： 1. createFile("hello.txt") 的执行流程： • toFAT16Name 如何转换为8.3格式 • 如何查找空闲目录条目（findFreeEntry） • 目录条目各字段如何初始化 2. writeFile("hello.txt", data, size) 的执行流程： • 如何计算需要分配多少簇 • allocateCluster() 如何查找空闲簇 • 如何构建FAT链（簇A→簇B→EOF） • 为什么必须调用 syncFAT() 同步到磁盘 3. 对已存在文件调用 writeFile（覆盖写），旧簇链如何释放？
2.2 文件读取与删除 (12分)
阅读 fat16.cpp 中 readFile() 和 deleteFile()，分析： 1. readFile("hello.txt", buffer, maxSize) 的流程： • 如何从目录条目获取起始簇号和文件大小 • 如何通过FAT链逐簇读取数据 • 读取过程在什么条件下停止 2. deleteFile("data.bin") 的流程： • freeClusterChain() 如何释放所有簇 • 目录条目如何标记为已删除（首字节0xE5） • 删除后文件数据是否真的从磁盘擦除？为什么？
2.3 自定义文件操作测试 (8分)
修改 shell.cpp 的 runDemo()，添加测试： 1. 创建至少5个文件，向每个文件写入不同内容 2. 列出所有文件，验证文件名和大小正确 3. 读取每个文件并打印内容，验证数据一致性 4. 删除部分文件后重新创建同名文件，验证空间能被重用 截图展示运行结果。

## Slide 21
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 3: 文件系统功能扩展 (35分)
3.1 文件追加写入 (15分)
实现函数：bool FAT16::appendFile(const char *name, const char *data, uint32 size) 功能要求： 1. 文件不存在时，行为与 writeFile 相同（创建并写入） 2. 文件已存在时，在末尾追加数据： • 找到FAT链的最后一个簇 • 如果最后簇还有剩余空间，先填满它 • 分配新簇并链接到FAT链末尾 • 更新目录条目中的 fileSize 3. 在 runDemo() 中测试：对同一文件多次追加写入，然后读取验证内容完整
3.2 磁盘空间统计 (8分)
实现功能函数： 1. int FAT16::getFileClusterCount(const char *name); // 返回指定文件占用的簇数 2. float FAT16::getFragmentation(); // 返回文件系统碎片率(0.0~1.0) 碎片率 = 不连续的簇分配次数 / 总簇分配次数 在演示中创建多个文件、删除部分、再创建新文件，展示碎片率变化。
3.3 文件重命名 (12分)
实现文件重命名：bool FAT16::renameFile(const char *oldName, const char *newName) 功能要求： 1. 验证旧文件存在且新文件名不冲突 2. 修改目录条目中的文件名和扩展名 3. 不需要移动文件数据或修改FAT链 在演示中测试重命名功能。

## Slide 22
中山大学计算机学院 操作系统实验
Assignment 4: 选做加分 (最高20分)
4.1 交互式Shell (10分)
实现交互式Shell（当前仅自动演示）： 1. 添加键盘中断处理（IRQ 1），实现字符输入 2. 实现命令行输入缓冲区和命令解析 3. 支持命令：ls、cat <file>、touch <file>、write <file> <content>、 rm <file>、info、format、help 提示：键盘中断参考8042 PS/2控制器，端口0x60/0x64，需要扫描码到ASCII转换表
4.2 子目录支持 (10分)
扩展平面目录为层次结构： 1. 实现 mkdir / rmdir 操作 2. 子目录使用FAT链分配簇存储目录条目 3. 实现路径解析（如"dir1/file.txt"） 4. 支持 . 和 .. 条目 5. 修改 listFiles 支持列出指定目录内容
4.3 大文件与性能优化 (5分)
1. 创建超过1个簇（512字节）的文件，验证跨簇读写正确性 2. 实现多扇区批量读写优化：连续簇号相邻时，合并为一次多扇区I/O 3. 对比优化前后性能（计数端口操作次数）
4.4 文件系统一致性检查 (5分)
实现 fsck() 功能： 1. 检查文件引用的簇是否正确标记在FAT表 2. 检查是否存在丢失的簇（FAT标记已用但无文件引用） 3. 检查是否存在交叉链接（多个文件引用同一簇） 4. 输出检查报告

## Slide 23
本次实验总结
✓ 理解文件系统的作用（组织文件、目录、权限）
✓ 掌握 FAT16 文件系统结构（DBR、FAT、根目录、数据区）
✓ 实现 ATA PIO 磁盘驱动（读写扇区）
✓ 实现文件操作（open / read / write / close）
✓ 理解 FAT 链式存储原理（簇链）
✓ 完成 Assignment 1-3（磁盘驱动、FAT16 解析、文件操作）

## Slide 24
谢谢！
Questions & Discussion
中山大学计算机学院 陈鹏飞